APSTIPRINĀTS

Priekules novada pašvaldības

iepirkumu komisijas

2018.gada  23.novembra sēdē,

protokols Nr. 2.4.1-1/18/21– 1

IEPIRKUMA

„Priekules pilsētas tranzīta ielu

ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/21

Priekule

2018

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs – PNP2018/21.

## Pasūtītājs:

Priekules novada pašvaldība

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Reģ.Nr.90000031601

Tālrunis 63461006, fakss  63497937

e-pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv

mājaslapa: www.priekulesnovads.lv

## Iepirkuma metode - iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā.

## Iepirkuma dokumentu saņemšana

### Ieinteresētās personas ar iepirkuma dokumentiem (nolikumu, tehniskās specifikācijas) bez maksas var iepazīties uz vietas Priekules novada pašvaldībā (Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā) darba dienās no plkst.8:00–12:00 un 12:45–17:00 (piektdienās līdz 16:00) vai Priekules novada pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv  sadaļā ”Publiskie iepirkumi” līdz 2018.gada 7.decembrim plkst.14:00.

### Kontaktpersona:

#### par iepirkuma dokumentāciju – Priekules novada pašvaldības galvenais iepirkumu speciālists Juris Džeriņš, tel.26426586, e-pasts juris.dzerins@priekulesnovads.lv;

#### par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām – Priekules novada domes izpilddirektors Andris Razma, tel.63461391, 29176392, e-pasts  direktors@priekulesnovads.lv

## Piedāvājuma iesniegšana

### Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt personīgi Priekules novada pašvaldībā pie sekretāres vai atsūtot pa pastu līdz 2018.gada 7.decembrim plkst.14:00 uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV - 3434, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: www.iub.gov.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

### Norādītais piedāvājumu iesniegšanas termiņa laiks tiek nofiksēts mājaslapā http://www.time.is vai, ja neparedzētu apstākļu dēļ nav pieejams internets, - ar Latvijas Radio 1, kas paziņo par pilnas stundas iestāšanos, palīdzību. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc tam, kad attiecīgajā mājaslapā norādītais pulkstenis rāda laiku precīzi 14:00 un “00” sekundes vai pa Latvijas Radio 1 tiek paziņota pilnas stundas iestāšanās, netiek atvērti. Tie neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

### Pasūtītājs neatbild par līdz reģistrācijai lietvedībā pazudušiem pieteikumiem. Pasūtītājam nav jāpierāda korespondences nesaņemšana.

### Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 1.5.1.punktā minētā termiņa, netiek vērtēti. Tie neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanai.

### Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

### Pasūtītājs neatbild par priekšlaicīgi atvērtiem piedāvājumiem, ja aploksne nav bijusi noformēta atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.4.punkta prasībām. Piedāvājumi, kas atvērti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām neatbilstoši iepirkuma nolikuma 4.4.punkta prasībām noformētas aploksnes dēļ, netiek vērtēti. Pretendents tiek rakstiski informēts par šo faktu, piedāvājums pretendentam netiek nosūtīts atpakaļ.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets un izpildes vieta– Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu: Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā,  2,510 km kopgarumā un Vaiņodes ielas, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 135 Priekule – Vaiņode maršrutā, 0,643 km kopgarumā ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 7.pielikums).

### Zviedru vārtu iela 0,119 km kopgarumā, kas iekļauta šā iepirkuma priekšmeta apjomos tiek finansēta tikai no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

### CPV kods – 45233141 – 9;

### Pretendentam autoceļu uzturēšanas darbi jāveic atbilstoši 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām un 2001.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

## Līguma termiņš: no 2019.gada 6.maija līdz 2019.gada 21.jūnijam.*

Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var noteikt agrāku darbu uzsākšanas termiņu. (Remonts uz melnā seguma tiek uzsākts tad, kad ir iestājušies tehnoloģijai atbilstoši laika apstākļi – diennakts vidējā gaisa temperatūra ir virs +5o C).

## Cita informācija:

### Ieinteresētais piegādātājs savus jautājumus par iepirkuma procedūras dokumentos minētajām prasībām iesniedz rakstveidā Priekules novada pašvaldībā (adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads) vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi dome@priekulesnovads.lv. Ja no ieinteresētā piegādātāja ir saņemts jautājums ne vēlāk kā septiņas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs sniedz atbildi ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nosūtot to jautājuma uzdevējam, un visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri Pasūtītājam ir zināmi. Sagatavotā atbilde tiek ievietota pasūtītāja mājaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi „Papildus informācija”.

### Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot aktuālajai informācijai (atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem u.c.) pasūtītāja mājaslapā www.priekulesnovads.lv un, ņemt to vērā, sagatavojot savu piedāvājumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

# Piedāvājuma sagatavošana

##### Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma noteikumus un prasības.

##### Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, un pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.

##### Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

## Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:

### finanšu piedāvājuma (nolikuma 1.pielikums);

### nolikuma 6.nodaļā minētajiem pretendenta kvalifikācijas atlases dokumentiem;

### iepirkuma tehniskās specifikācijas un kalendārā grafika (nolikuma 7. un 8.pielikums) u.c. dokumentiem, ja tie nepieciešami saskaņā ar šā nolikuma pielikumiem.

## Ja kāds no pretendenta iesniedzamajiem dokumentiem satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, kuru pasūtītājs nav tiesīgs atklāt, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pretendentam jānorāda savā piedāvājumā, kura informācija ir konfidenciāla. Par konfidenciālu nevar tikt uzskatīta informācija, kas minēta Publisko iepirkumu likuma 60.pantā.

## Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem saistītās izmaksas - gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

## Dokumentus Pretendents sagatavo atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un  Ministru kabineta 2018.gada 04.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

### 3.9. Piedāvājuma dokumentus Pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma pielikumos pievienotajām formām. Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti, neizmantojot dotās formas, tiek vērtēts, vai tajos sniegta visa pievienotajās formās prasītā informācija.

### 3.10. Piedāvājuma dokumentus Pretendents sagatavo brīvā formā, ja par šādu noformēšanu ir atsevišķa norāde.

# Prasības piedāvājuma noformēšanai

##### Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais dokuments atrodams.

##### Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai.

##### Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā vienā eksemplārā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un to tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

##### Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

### pasūtītāja nosaukums un adrese;

### atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”;

### atzīme „Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/21”;

### atzīme „Neatvērt līdz 2018.gada 7.decembrim plkst.14:00”;

### pretendenta nosaukums un adrese.

##### Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, uz aploksnes papildus nolikuma 4.4.punktā prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”.

##### Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

# Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

##### Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

### ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

### ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

### iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

### uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. punkta nosacījumi;

### pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

### attiecībā uz pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi;

### attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, iepirkuma procedūras dokumentos, paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, un pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu saskaņā ar kārtību, kāda noteikta normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā.

##### Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4. un 5.1.5.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkuma komisija:

### attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 5.1.4.punktā minēto personu – Ministru kabineta noteiktajā kārtībā informāciju iegūst Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS);

### attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 5.1.4.punktā minēto personu – pieprasa, lai pretendents iesniedz reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu un attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 5.1.4.punktā minēto personu neattiecas 5.1.punktā minētie gadījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā minēto izziņu neiesniedz, tas tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

##### Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 5.1.6. un 5.1.7.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkuma komisija iegūst informāciju par pretendentu publiski pieejamās datu bāzēs.

# Prasības pretendentiem un pretendentu iesniedzamie dokumenti

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem. | *Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas apliecības reģistrācijas apliecības kopija vai būvkomersanta reģistrācijas apliecība nav jāiesniedz (informāciju par Latvijā reģistrētiem pretendentiem iepirkumu komisija pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs). Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs iesniedz izziņas un/vai citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze līdzvērtīgu darbu* veikšanā. * Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju un ielu horizontālā marķējuma veidošanas, atjaunošanas vai uzturēšanas darbos (ass līnijas un gājēju pāreju krāsošana). | Informācija iesniedzama saskaņā ar nolikuma 2.pielikumā norādīto formu, pievienojot vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par izpildītiem līgumiem, kuru ietvaros pretendents nodrošinājis kvalitatīvu darbu izpildi atbilstoši šā iepirkuma priekšmetam un 6.3.punktā noteiktajām prasībām. Ja pretendents balstās uz citu personu vai līguma izpildei piesaista apakšuzņēmēju, tad tas iesniedz atsauksmes vai dokumentus, kas apliecina šo personu pieredzi minēto darbu veikšanai. Atsauksmi drīkst neiesniegt, ja pretendents ir izpildījis šajā punktā minēto līgumu pie pasūtītāja un vēlas to uzrādīt kvalifikācijas apliecināšanai atbilstoši šā punkta prasībām. Šādā gadījumā pretendents norāda pasūtītāja nosaukumu un izpildītā līguma numuru. |
| Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. | Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai, saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu. Katras personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājums par sadarbību konkrētā līguma izpildei saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu. |
| Piesaistītie apakšuzņēmēji. | Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu. Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums par veicamajiem pakalpojumiem un līguma saistību izpildīšanai paredzētās tehnikas vienību saraksts saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu. Pretendentam piedāvājumā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. |
| Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām (6.nodaļa) Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (veidlapa pieejama saitē - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv ). Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. |

##### Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (personālsabiedrība), tad papildus nolikuma 3.5.punktā noteiktajiem dokumentiem, tā iesniedz šādus dokumentus:

### personālsabiedrības līguma kopiju ar apliecinājumu par katra personas apvienības (personālsabiedrības) biedra atbildības apjomu;

### pilnvaru, kura nosaka personu apvienības (personālsabiedrības) biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību (personālsabiedrību). Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz.

##### Ja pretendents nav iesniedzis kaut vienu no uz viņu attiecināmiem minētajiem dokumentiem, pretendenta piedāvājums var tikt izslēgts no turpmākās vērtēšanas.

##### Pretendenti, kuri snieguši nepatiesu informāciju vai nav to snieguši vispār, vai arī ja sniegtā informācija neapliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tiek izslēgti no tālākas vērtēšanas.

# Piedāvājumu vērtēšana

##### Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

##### Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 1.5.1.punktā minētā termiņa, netiek vērtēti. Tie neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

##### Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

##### Pretendents, kurš sniedzis nepatiesu informāciju vai nav to sniedzis vispār, vai arī sniegtā informācija neapliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas.

##### Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas; ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

##### Iepirkuma komisija:

### Vispirms pārbauda piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 4.nodaļā minētajām prasībām (prasības piedāvājumu noformēšanai). Par atbilstošiem tiek uzskatīti tie piedāvājumi, kas atbilst visām norādītajām prasībām. Konstatējot atkāpes no nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz turpmāko piedāvājuma vērtēšanas procesu un lemj par tālāku piedāvājuma vērtēšanu vai izslēgšanu no tālākas vērtēšanas.

### Pārbauda, vai sniegta finanšu un tehniskajā piedāvājumā prasītā informācija un vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tad tās tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Salīdzinot pretendentu piedāvātās līgumcenas, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

### Pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.panta nosacījumiem, ja kāda pretendenta piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. Ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu, noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu.

### Nosaka pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, izvēloties no piedāvājumiem, kas atbilst 7.6.1.-7.6.3.punktu prasībām, un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

### Pārbauda, vai 7.6.4 punktā minētais pretendents iesniedzis visus šī nolikuma 6.nodaļā minētos dokumentus un tajos sniegtās informācijas atbilstību izvirzītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti un tālāk tiek vērtēti tie piedāvājumi, kuros sniegta visa prasītā informācija, kā arī sniegtā informācija apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājumā ietvertā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai iesniedz trūkstošo dokumentu. Ja norādītajā termiņā pretendents nav izskaidrojis vai papildinājis piedāvājumā ietverto informāciju, iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

### Ja 7.6.4.punktā minētais pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, iepirkuma komisija pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.

### Pārbauda 7.6.4.punktā minētā pretendenta atbilstību nolikuma 5.1.punktā minētajām prasībām, vai pieprasa iesniegt pretendentam attiecīgas izziņas gadījumā, ja uz pretendentu ir attiecināms nolikuma 5.2.2.punkts.

### Ja 7.6.4.punktā minētais pretendents/šī pretendenta piedāvājums kādā no 7.6.5 – 7.6.7 punktos minētajām pārbaudēm atzīts par neatbilstošu nolikumā izvirzītajām prasībām vai  pretendents norādītajā termiņā neiesniedz prasītās izziņas vai dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no tālākas dalības iepirkumā un nosaka nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šī nolikuma 7.6.4.punktā noteiktajai kārtībai, un attiecībā uz to veic 7.6.5 – 7.6.7.punktos minētās pārbaudes.

### Pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko cenu iepirkumā.

##### Procesuālās ekonomijas nolūkos iepirkuma komisija jebkurā piedāvājumu vērtēšanas posmā ir tiesīga mainīt vērtēšanas secību, ja izmaiņas neierobežo pretendentu brīvu konkurenci, kā arī nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

# Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

##### Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiek informēti par pieņemto lēmumu un lēmums tiek publicēts pasūtītāja mājaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi „Lēmums”.

##### Pasūtītājs slēdz ar izraudzīto pretendentu līgumu (nolikuma 9.pielikums), pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu, un saskaņā ar šā nolikuma noteikumiem.

##### Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija ir tiesības noteikt nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, t.i., pretendents, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā minētajām prasībām un ir ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu, ievērojot nolikuma 7.6.punkta nosacījumus, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

##### Pasūtītājs nolikuma 8.2.punktā minētā līguma tekstu publicē pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma informācijas desmit darbdienu laikā pēc tam, kad šis līgums stājas spēkā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības, ja tādas būs norādītas piegādātāja iesniegtajā piedāvājumā atbilstoši nolikuma 3.5.punktam.

# Pielikumu saraksts

Nolikumam ir pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums		Finanšu piedāvājums;

2.pielikums	Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā;

3.pielikums	Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai;

4.pielikums	Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums;

5.pielikums	Informācija par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms;

6.pielikums	Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja piekrišanas raksts;

7.pielikums		Tehniskā specifikācija;

8.pielikums	Kalendārais grafiks;

9.pielikums	Līguma projekts;

###### pielikums

iepirkuma ar

identifikācijas Nr.PNP2018/21

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam

„Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”

- IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | Reģ.Nr.: Adrese: Banka: Kods: Konts: Tālrunis: Fakss: e-pasta adrese: |

- KONTAKTPERSONA

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, e-pasta adrese |  |

- PIEDĀVĀJUMS

  - Mēs piedāvājam veikt Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbus 2019.gadā saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā.

  - Mūsu piedāvājums ir:

| Iepirkuma priekšmetā veicamo darbu nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienas vienības cena (bez PVN), EUR | Izmaksas par visu apjomu (bez PVN), EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju vidēji 5 cm biezumā | m2 | 1200 |  |  |
| 2.Horizontālā marķējuma atjaunošanas un uzturēšanas darbi (ar krāsu) tajā skaitā: |
| 2.1.Ass līnija | m2 | 182,77 |  |  |
| 2.2.Roku darbs | m2 | 205 |  |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |
| PVN 21% summa, EUR |  |
| Pavisam kopā (ar PVN) EUR |  |

  - Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem. Apliecinām, ka iepirkumā minētie darbi ir realizējami un ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar šo darbu veikšanu saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā līguma darbības laikā.

  - Apliecinām, ka mums ir pieejama visa tehnika, kas nepieciešama minēto darbu izpildei un darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

###### pielikums

iepirkuma ar

identifikācijas Nr.PNP2018/21

nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VEIKŠANĀ*

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Veikto būvdarbu apraksts ** | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tās tel. numurs | Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads / mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Sniegt informāciju, kas apliecina pretendenta atbilstību šī nolikuma 6.3.punktā minētajai prasībai, sniedzot visu prasīto informāciju par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados.

** Pieredzes aprakstā jānorāda, kādi konkrēti darbi veikti katrā projektā, norādot arī skaitliskos apjomus.

(datums)

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

###### pielikums

iepirkuma ar

identifikācijas Nr.PNP2018/21

nolikumam

Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai*

| Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Kvalifikācijas prasība, kuras apliecināšanai persona piesaistīta, un apraksts |
| --- | --- | --- |

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

*Šo pielikumu aizpilda pretendents.

###### pielikums

iepirkuma ar

identifikācijas Nr.PNP2018/21

nolikumam

Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums*

Ar šo mēs ____________________________ (uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.) apliecinām, ka līguma „Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā” izpildei  sadarbosimies ar <Pretendenta nosaukums>, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, nododot pretendenta rīcībā šādus resursus___________________________________________ (minēt konkrētos resursus un to apjomus).

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

*Pielikumu aizpilda persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, nolikuma 6.nodaļā minēto kvalifikācijas atlases prasību izpildīšanai.

###### pielikums

iepirkuma ar

identifikācijas Nr.PNP2018/21

nolikumam

Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms*

| Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) un EUR bez PVN | Veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

(datums)

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

*Šo pielikumu aizpilda pretendents, ja iepirkuma līgumā paredzētos darbus vismaz 10% apmērā nodos izpildīt apakšuzņēmējiem.

###### pielikums

iepirkuma ar

identifikācijas Nr.PNP2018/21

nolikumam

Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja piekrišanas raksts*

Ar šo mēs ____________________________ (uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.) apņemamies izpildīt līgumu „Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā” _______ % apmērā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, veicot ___________________________________________ (minēt konkrētos veicamos darbus un to apjomus (EUR bez PVN)).

Ar šo apliecinām, ka  esam iepazinušies ar līguma nosacījumiem un iepirkuma nolikumu.

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

*Aizpilda apakšuzņēmējs, kurš pildīs vismaz 10 % iepirkuma līgumā paredzētos darbus.

###### pielikums

iepirkuma ar

identifikācijas Nr.PNP2018/21

nolikumam

Tehniskā specifikācija

iepirkumam

„Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”

| Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1.Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju vidēji 5 cm biezumā. | m2 | 1200 |
| 2.Horizontālā marķējuma atjaunošanas un uzturēšanas darbi (ar krāsu)* tajā skaitā: | m2 | 387,77 |
| 2.1. Ass līnija | m2 | 182,77 |
| 2.2. Roku darbs | m2 | 205,00 |

Specifikācijā norādītie darbu apjomi var tikt precizēti darbu izpildes gaitā.

Darbus veikt atbilstoši Ceļu specifikācijām 2019, kas apstiprinātas VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2018.gada 27.septembrī

Iepriekš minētās specifikācijas atrodamas VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā www.lvceli.lv sadaļā „Iepirkumi” → “Normatīvie dokumenti”  → “Autoceļu specifikācijas” → “Ceļu specifikācijas 2019”.

Apliecinām, ka Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi tiks veikti atbilstoši specifikācijās norādītajām prasībām.

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

Z.v.

###### pielikums

iepirkuma ar

identifikācijas Nr.PNP2018/21

nolikumam

Kalendārais grafiks

Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekules – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā un Vaiņodes ielas, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 135 Priekule – Vaiņode maršrutā, 0,643 km ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2019.gadā.

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Plānojamie apjomi | Tajā skaitā pa nedēļām no 06.05.2019. – 21.06.2019. (II ceturksnis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 1.Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju vidēji 5 cm biezumā. | m2 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.Horizontālā marķējuma atjaunošanas un uzturēšanas darbi (ar krāsu) tajā skaitā: |  |
| 2.1. | Ass līnija | m2 | 182,77 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Roku darbs | m2 | 205,00 |  |  |  |  |  |  |

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

Z.v.

###### pielikums

iepirkuma ar

identifikācijas Nr.PNP2018/21

nolikumam

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. LVC 20__/1.3./____/AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2019. gadā

no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

| Priekule, | 20__.gada ________________ |
| --- | --- |

Priekules novada pašvaldība priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

_________________uzņēmuma nosaukums, amats ,Vārds, Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___________ (dokumenta nosaukums), turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 17/1 (protokols Nr. 17., 1.§), turpmāk tekstā – LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2019. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta  nosacījumiem, identifikācijas Nr.PNP2018/21, un 201_.gada __._________ iepirkuma komisijas lēmuma (protokols Nr.__, __.§) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

- Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā, (turpmāk tekstā – Darbs):

  - Aizputes un Uzvaras ielas, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā;

  - Vaiņodes iela, kas ir iekļauta  valsts reģionālā autoceļa P 135 Priekule – Vaiņode maršrutā, 0,643 km kopgarumā;

  - Zviedru vārtu iela 0,119 km kopgarumā, kas iekļauta šā līguma priekšmeta darbu apjomos, tiek pilnībā finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem un uz to nav attiecināms Satiksmes ministrijas līdzfinansējums.

Līgumslēdzēju pušu saistības

- Pasūtītājs apņemas:

  - uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;

  - pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;

  - samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un saskaņā ar līguma 2.un 3.pielikumu.

- Izpildītājs apņemas:

  - izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3.pielikums);

  - izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;

  - izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

  - nodrošināt šī līguma 1.punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši B uzturēšanas klases prasībām;

  - par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

| Maksātājs | LR Satiksmes ministrija |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000088687 |
| PVN maksātāja reģistrācijas Nr. | LV90000088687 |
| Adrese | Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743 |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |
| Bankas kods | TRELLV22 |
| Bankas konta Nr. | LV62TREL2170389081000 |

- LVC apņemas samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un saskaņā ar līguma 2.pielikumu.

- Izpildītājs nodrošina šādu Darbu garantiju: bedrīšu aizpildīšanas ar karsto asfaltbetona maisījumu darbiem – 36 (trīsdesmit seši) mēneši

Līgumcena un norēķinu kārtība

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem:

  - līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR 5380,28 (pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro 28 centi), PVN (21 %) EUR 1430,20  (viens tūkstotis  četri simti trīsdesmit euro un 20 centi), kopā EUR 6810,48 (seši tūkstoši astoņi simti desmit euro un 48 centi);

  - līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR _______ (____________ euro __ centi), PVN (21 %) EUR _______  (_________ euro un ___ centi), kopā EUR ________ (____________ euro un __ centi);

  - kopējā līgumcena ir EUR _________ (______________ euro ___ centi), PVN (21 %) EUR __________  (___________________ euro un __ centi), kopā EUR ________ (______________________euro un __ centi);

  - Izpildītājs rēķinā iekļauj Līguma numuru, par kuru rēķins sagatavots un papildus norādi “Pasūtītāja Iepirkums Nr.PNP2018/21”.

- Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.

- Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.

- Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

- Par paveiktajiem darbiem Priekules pilsētas Zviedru vārtu ielā 0,119 km kopgarumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atsevišķu rēķinu un Darbi šajā ielā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, uzrādāmi atsevišķi.

Līgumsods un nepārvarama vara

- Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam  līgumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

- Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.

- LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.

- Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.

- Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.

- Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

- Līgums stājas spēkā no 2019.gada 6. maija un ir spēkā līdz 2019.gada 21. jūnijam.

- Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

- Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.

- Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

- Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.

- Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz ___ (______________) lapām katrs, tai skaitā 3 trīs) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. pielikums. Tāme Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā un Vaiņodes ielas, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 135 Priekule – Vaiņode maršrutā, 0,643 km kopgarumā ikdienas uzturēšanas darbiem 2019.gadā.

2.pielikums. Kalendārais grafiks Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, un Vaiņodes ielas, kas ir iekļauta  valsts reģionālā autoceļa P 135 Priekule – Vaiņode maršrutā, 0,643 km kopgarumā ikdienas uzturēšanas darbiem 2019.gadā.

3.pielikums. Priekules novada Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskā specifikācija.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031601, adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, bankas rekvizīti – AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr.LV30HABA0551018598451. Tālrunis 63461006.

Izpildītājs:

______________, reģistrācijas Nr. ______________, adrese ________________, LV-____, bankas rekvizīti – ________________, kods ______________, konta Nr. _______________________________. Tālrunis ______________.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

| Pasūtītājs Domes priekšsēdētāja V.Jablonska | Izpildītājs amats V. Uzvārds | LVC Valdes priekšsēdētājs J.Lange |
| --- | --- | --- |

| 1. pielikums |
| --- |
| Līgumam Nr.LVC 20__/1.3./____AC |
| 20__.gada ___. __________ |
| TĀME |
| Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā un Vaiņodes ielas, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 135 Priekule – Vaiņode maršrutā, 0,643 km kopgarumā ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2019.gadā Nr. Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums Vienības cenas (bez PVN), EUR Izmaksas, EUR 1. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju vidēji 5 cm biezumā. m2 1200 2. Horizontālā marķējuma atjaunošanas un uzturēšanas darbi (ar krāsu) 2.1. Ass līnija m2 182,77 2.2. Roku darbs m2 205,00 Kopā EUR bez PVN PVN 21 % Kopā ar PVN tajā skaitā SM līdzfinansējums (ar PVN) 6810,48 |
| Pasūtītājs | Izpildītājs | LVC |
| Domes priekšsēdētāja | amats | Valdes priekšsēdētājs |
| V.Jablonska | V. Uzvārds | J.Lange |

| 2. pielikums |
| --- |
| Līgumam Nr. LVC 20__/1.3./____AC |
| 20__.gada ___. ____________ |
| KALENDĀRAIS GRAFIKS |
| Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu Aizputes un Uzvaras ielu, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 114 Priekule – Lietuvas robeža (Plūdoņi) maršrutā, 2,510 km kopgarumā, un Vaiņodes ielas, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P 135 Priekule – Vaiņode maršrutā, 0,643 km kopgarumā ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2019.gadā Darbu nosaukums Izmaksas (ar PVN), EUR tajā skaitā pa ceturkšņiem, EUR I II III IV EUR Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju vidēji 5 cm biezumā. --- --- --- Horizontālā marķējuma atjaunošanas un uzturēšanas darbi (ar krāsu) --- --- --- KOPĀ: --- --- --- tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem: 6810,480 --- 6810,480 --- --- |
| Pasūtītājs | Izpildītājs | LVC |
| Domes priekšsēdētāja | amats | Valdes priekšsēdētājs |
| V.Jablonska | V.Uzvārds | J.Lange |

3.pielikums

līgumam Nr.LVC

20__/1.3./____AC

20__.gada ___. ____________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam

„Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”

| Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1.Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetona maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju vidēji 5 cm biezumā. | m2 | 1200 |
| 2.Horizontālā marķējuma atjaunošanas un uzturēšanas darbi (ar krāsu)* tajā skaitā: | m2 | 387,77 |
| 2.1. Ass līnija | m2 | 182,77 |
| 2.2. Roku darbs | m2 | 205,00 |

Specifikācijā norādītie darbu apjomi var tikt precizēti darbu izpildes gaitā.

Darbus veikt atbilstoši Ceļu specifikācijām 2019, kas apstiprinātas VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2018.gada 27.septembrī

Iepriekš minētās specifikācijas atrodamas VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā www.lvceli.lv sadaļā „Iepirkumi” → “Normatīvie dokumenti”  → “Autoceļu specifikācijas” → “Ceļu specifikācijas 2019”.

Apliecinām, ka Priekules pilsētas (Priekules novada) tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi tiks veikti atbilstoši specifikācijās norādītajām prasībām.

| Pasūtītājs | Izpildītājs | LVC |
| --- | --- | --- |
| Domes priekšsēdētāja | amats | Valdes priekšsēdētājs |
| V.Jablonska |  | J.Lange |