### APSTIPRINĀTS

Priekules novada domes iepirkumu komisijas

2011.gada 7.marta sēdē,

protokols Nr.4-2

GROZĪJUMI

ATKLĀTA  KONKURSA

„Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā””

NOLIKUMĀ

Iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011 – 4 - ERAF

Priekule

2011

Izdarīt atklāta konkursa „Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” (iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011-4-ERAF) nolikumā šādus grozījumus:

- Nolikuma pielikuma Nr.11.1 tehniskās specifikācijas Nr.1 (būvdarbu apjomi) pozīcijas Nr. 1.128 līdz 1.132 izteikt šādā redakcijā:

| 1.128 | Asfalta seguma "A" atjaunošana (AC-16 h=40mm, Acb-22 h=60mm, dažādu frakciju šķembu maisījums fr.0-45 un 0-56, h=300 mm) | m2 | 895 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.129 | Grants seguma "gr" atjaunošana (grants- šķembu maisījums fr.0-32 mm), h=200 mm | m2 | 3420 |
| 1.130 | Zālāju atjaunošana, h=200 mm | m2 | 1658 |
| 1.131 | Grunts seguma "g" atjaunošana, h=200 mm | m2 | 66 |
| 1.132 | Cementbruģa "cbr" atjaunošana, h=150 mm | m2 | 144 |

- Nolikuma pielikuma Nr.11.1 tehniskās specifikācijas Nr.1 (būvdarbu apjomi) pozīcijas Nr. 1.153 līdz 1.155 izteikt šādā redakcijā:

| 1.153 | Grants seguma "gr" atjaunošana (grants- šķembu maisījums fr.0-32 mm), h=200 mm [siltināta ūdensvada posmā no P.8 līdz P.9 un no P.9 līdz P.9a] | m2 | 89 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.154 | Zālāju atjaunošana, h=200 mm [siltināta ūdensvada posmā no P.8 līdz P.9 un no P.9 līdz P.9a] | m2 | 88 |
| 1.155 | Cementbruģa "cbr" atjaunošana, h=150 mm [siltināta ūdensvada posmā no P.8 līdz P.9 un no P.9 līdz P.9a] | m2 | 9 |

- Nolikuma pielikuma Nr.11.3 tehniskās specifikācijas Nr.3 (iekārtu un materiālu specifikācija ŪKT daļai) pozīcijas Nr. 1.119 līdz 1.122 izteikt šādā redakcijā:

| 1.119 | Asfalta segums "A" (AC-16 h=40mm, Acb-22 h=60mm, dažādu frakciju šķembu maisījums fr.0-45 mm un 0-56 mm, h=300 mm) | m2 | 895 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.120 | Grants - šķembu maisījums fr.0-32 mm, h=200 mm (grants "gr" seguma atjaunošanai) | m2 | 3420 |
| 1.121 | Zālāja sēkla (aprēķina daudzums 4kg uz 100 m2) | kg | 66,5 |
| 1.122 | Cementbruģis "cbr", h=150 mm | m2 | 144 |

4. Nolikuma pielikuma Nr.11.3 tehniskās specifikācijas Nr.3 (iekārtu un materiālu specifikācija ŪKT daļai) pozīcijas Nr. 1.134 līdz 1.136 izteikt šādā redakcijā:

| 1.134 | Grants - šķembu maisījums fr.0-32 mm, h=200 mm (grants "gr" seguma atjaunošanai) [siltināta ūdensvada posmā no P.8 līdz P.9 un no P.9 līdz P.9a] | m2 | 89 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.135 | Zālāja sēkla (aprēķina daudzums 4kg uz 100 m2) [siltināta ūdensvada posmā no P.8 līdz P.9 un no P.9 līdz P.9a] | kg | 3,5 |
| 1.136 | Cementbruģa "cbr" atjaunošana, h=150 mm [siltināta ūdensvada posmā no P.8 līdz P.9 un no P.9 līdz P.9a] | m2 | 9 |

5. PIEZĪME: Pretendentiem izsniegtajos CD ievietotās tāmju veidlapas nav izmantojamas tehniskā piedāvājuma sagatavošanai. Tās diskos ievietotas tikai pasūtītāja vajadzībām. Pretendentiem tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikuma 5.1. un 5.2.punktā minētajām prasībām.

# Text boxes

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ